## Slide 1
2025.07.22
Digital Clock With Sensor
다양한 기능을 포함한 디지털 시계 설계
Semicon_Academi 2기
7조 / 조현철, 한지윤, 허현강, 황주빈
IoT 시스템 설계
시간
온도
습도
거리

## Slide 2
개요
  1-1. 목적
  1-2. 기능 및 목표
  1-3. FPGA Basys3
2. 프로젝트
  2-1. 동작 영상
  2-2. 전체 구조
  2-3. Clock_Sensor
  2-4. 시스템 구성도 및 데이터 처리
3. UART
  3-1. Block Diagram
  3-2. Cmd 설명
  3-3. Clock_timer simulation
  3-4. DHT11 simulation
  3-5. Conclusion&동작영상
목차
4. DHT11
  4-1. 구조
  4-2. Simulation
5. UltraSonic_Sensor
  5-1. 개요
  5-2. 기초이론
  5-3. Block Diagram & ASM Chart
  5-4. Simulation 검증
  5-6 동작검증
6. 결론
  6.1 개선 사항 및 보완점

## Slide 3
개 요

## Slide 4
프로젝트 개요 / 목적

## Slide 5
프로젝트 개요 / 기능 및 목표
핵심 기능
시계, 스톱워치, 타이머, 거리, 온도 및 습도 측정
PC와의 통신으로 정보 확인 가능
안정적인 데이터 전송
프로젝트 목표
시스템 설계의 안정적인 데이터 통신 기술을 구현
다양한 환경 데이터 정보를 수집
이후 스마트 IoT 환경 구축을 위한 발판

## Slide 6
Used Board
100MHz Input Clock
7 SW / 14LED
5 Button
2 Pmod Connector
7 Segment
UART
프로젝트 개요 / FPGA basys3
Basys 3
Up / Alarm Off
Down
Left / Clear
Right / Run / Stop
Reset
Connect Ultra / DHT
7Seg Led
Set / PC_FPGA Select
DHT / Ultra / Timer / Stop_Watch / Hour_Sec
Alarm LED
Mode LED

## Slide 7
프로젝트 / 전체 구조 및 동작 방식
C
Clock_Mode
0
8’h30
“0”

## Slide 8
입력부 (Input Section)
Digital Clock
DHT11 Sensor
Ultrasonic Sensor
중앙 처리부
(Processing Section)
출력 및 전송부
(Output & Transmission)
Display
UART 통신
PC / 외부 장치
MCU ／ FPGA
FIFO Buffer
프로젝트 / 시스템 구성도 및 데이터 처리
1단계 : 데 이 터 수 집
2단계 : 데이터 통합 및 처리
3단계 : 출 력 및 전 송

## Slide 9
UART 통신
F P G A 보드
TX
RX
PC/외부 장치
RX
TX
Control Command
실시간 DATA
간 결 한 연 결
높 은 호 환 성
데 이 터 안 정 성
2개의 신호선 (Rx / Tx)로 통신 가능
표준화된 통신 방식
다양한 장치와 쉽게 연결
FIFO 버퍼 사용
안정적인 데이터 전송
UART 통신을 통해 시간, 온도, 습도, 거리 데이터를 외부 장치로 안정적으로 전송하여 실시간 모니터링을 가능하게 한다.

## Slide 10
UART

## Slide 11
Block Diagram
FPGA 버튼 입력을 어떻게 출력?
Pc Data (u -> up/ C-> Clock)를 어떻게 출력?

## Slide 12
Block Diagram(specific)
Sensor 2, Clock, Timer, Stopwatch Data
Pc input, FPGA Btn

## Slide 13
UART cmd
Cmd에 따른 Pc 출력
“C” - “ Clock ”
“W” - “ Stopwatch ”
“T” - “ Timer ”
“U” - “ Ultrasensor ”
“D” - “ DHT11 ”
“X” - “선택된 모드에 따른 값 출력”

## Slide 14
각 모드 별 cmd에 따른 Pc 출력
“Clock ”
“C” -> Clock
“S” -> Setting_On/ Setting_Off
“M” -> Hour_Min/ Sec_mSec
“u,d,l,r” -> up, down, left, right
“X” -> 13:59:27
“ Stopwatch ”
“W” -> Stopwatch
“r” -> Stop_Watch_RUN/ Stop_Watch_STOP
“c” -> Stop_Watch_Clear
같은 문자에 서로 다른 문자열 출력?
내부적으로 카운터 사용
누른 횟수를 저장
LSB만 읽어 홀짝에 따라 출력 전환
12:00
13:59
up
down
`

## Slide 15
각 모드 별 cmd에 따른 Pc 출력
“Timer”
“T” – Timer
“S” – Setting_On, Setting_Off
“u,d” – Up, Down
“r” – Timer_Run, Timer_Stop
“ Ultrasensor&DHT11 ”
“U” – “Ultrasensor”
“D” – “DHT11”
센서는 자동으로 값을 반환
같은 문자가 기능에 따라 서로 다른 문자 출력?
case문을 사용하여 같은 문자가 들어와도
선택된 모드마다 다른 문자가 출력되도록 설계

## Slide 16
UART Simulation
“C”를 전송 Clock 출력(Clock 모드)
“T”를 전송 Timer 출력 (Timer 모드)
“S” -> Setting_On출력 (세팅 모드)
“u” -> “Up” (1초 증가)
“S” -> “Setting_Off” (세팅 모드 종료)
“r” -> “Timer_Run” (Timer 시작)
Clock Timer simulation

## Slide 17
UART Simulation
“C”를 전송 “Clock” 출력
줄 바꿈
“C”를 전송 “Clock” 출력
줄 바꿈
Clock Timer simulation

## Slide 18
UART Simulation
“T”를 전송 “Timer” 출력
“T”를 전송 “Timer” 출력
Clock Timer simulation

## Slide 19
UART Simulation
“S”를 전송 “Setting_On” 출력
Clock Timer simulation

## Slide 20
UART Simulation
“U”를 전송 “Up” 출력
01:00
“U”를 전송 “Up” 출력
01:00
“U”를 전송 “Up” 출력
01:00
Clock Timer simulation

## Slide 21
UART Simulation
“S”를 전송 “Setting_Off” 출력
“S”를 전송 “Setting_Off” 출력
Clock Timer simulation

## Slide 22
UART Simulation
“r”를 전송 “Timer_Run” 출력
“r”를 전송 “Timer_Run” 출력
Clock Timer simulation

## Slide 23
UART Simulation
01:00 -> 00:99 -> 00:98 -> 00:97
입력에 따라 원하는 명령어가 출력되고 Timer가 잘 동작함을 확인
Clock Timer simulation
01:00 -> 00:99 -> 00:98 -> 00:97
01:00 -> 00:99 -> 00:98 -> 00:97
입력에 따라 원하는 명령어가 출력되고 Timer가 잘 동작함을 확인
01:00 -> 00:99 -> 00:98 -> 00:97
입력에 따라 원하는 명령어가 출력되고 Timer가 잘 동작함을 확인

## Slide 24
UART Simulation
DHT11 simulation
“D”를 전송 DHT11 출력(DHT11 모드)
“X” -> 00.0’C, 00.0% (Start 신호 X)
Start 신호 인가 후 “X” -> 30.0’C 70.0%

## Slide 25
UART Simulation
DHT11 simulation
“D”를 전송 “DHT11” 출력

## Slide 26
UART Simulation
DHT11 simulation
“X” 입력을 통해 확인한 DHT11 온도/ 습도 값
“D”입력 후 1초가 지나지 않았고 start 입력 x -> 00.0’C 00.0%
00.0’C 00.0%

## Slide 27
UART Simulation
DHT11 simulation
“r”(Start 신호)를 준 뒤 “X”하여 출력된 온/습도값
온/습도는 1초에 한 번씩 값을 읽어오기에 따로 “r”입력 시 출력값을 내보내진 않게 설계
30.0’C 70.0%
30.0’C 70.0%

## Slide 28
UART Simulation
DHT11 simulation
“r”(Start 신호)를 준 뒤 “X”하여 출력된 온/습도값
온/습도는 1초에 한 번씩 값을 읽어오기에 따로 “r”입력 시 출력값을 내보내진 않게 설계
30.0’C 70.0%
30.0’C 70.0%

## Slide 29
Conclusion
UART_Message
FSM 8state, 15 input /2output

## Slide 30
Temperature & Humidity Sensor

## Slide 31
DHT11 Sensor
0°C ~ 50°C 온도와 20% ~ 90% 습도를
측정할 수 있는 센서
DHT11 온습도 센서
NTC 온도 센서로 반도체 저항이
온도에 따라 변하는 특성을 이용
DHT11 Specifications
정전용량 습도 센서로 습도에 따라
저항이 변하는 특성을 이용
온도 측정 오차 : ± 2°C
습도 측정 오차 : ± 5% RH
전원전압 : 3.0~5.5V
데이터 전송 방식 : Single Wire Serial
8bit 습도 정수부 + 8bit 습도 소수부 +
8bit 온도 정수부 + 8bit 온도 소수부 +
8bit 체크섬
단일와이어 통신
디지털 온습도 센서
저가형, 쉬운 사용
8bit MCU
3Pin은 Not Connect !
20m 이상에서 풀업 저항 변경 필요 !

## Slide 32
DHT11 Sensor
DHT11 Communication Process
1. FPGA 보드에서 inout 출력으로 Start Signal (Low) 최소 18ms 인가
START state

## Slide 33
DHT11 Sensor
DHT11 Communication Process
2. FPGA 보드에서 inout 출력으로 High Signal 20us~40us 인가
  이때 30us 지점에서 tristate buffer enable off
Wait state

## Slide 34
DHT11 Sensor
DHT11 Communication Process
3. DHT11 센서가 Signal을 받았다는 신호로 Low,High Signal을 80us동안 전송
Sync Low
Sync High
state

## Slide 35
DHT11 Sensor
DHT11 Communication Process
4. DHT11이 40bit의 Data를 전송
Data state

## Slide 36
DHT11 Sensor
DHT11 Communication Process
5. DHT11이 전송을 시작하기 전에 50us 동안 Low Signal을 보낸 후
Pull up한 시간에 따라 Data 1과 0 구분 가능
Data = 1
Data = 0

## Slide 37
DHT11 Sensor
DHT11 Communication Process
6. 수신한 40bit의 하위 8bit와 상위 32bit를 8bit씩 더한 값이
같다면 Valid 출력 1, 다르다면 0 출력
Check state

## Slide 38
DHT11 Control Unit FSM
각 State의 통신 Process의 조건이
해당 시간안에 만족되지 않으면,
일정시간 Delay 후 천이

## Slide 39
DHT11 Control Unit ASM

## Slide 40
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : 수신한 40bit data에 따른 Valid 여부와 inout 동작 검증
start 신호 감지 후 tristate buffer 출력으로 low 출력하면서 START 상태로 천이

## Slide 41
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : 수신한 40bit data에 따른 Valid 여부와 inout 동작 검증
Start
18ms

## Slide 42
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : 수신한 40bit data에 따른 Valid 여부와 inout 동작 검증
Wait
30us
80us
Sync
Low
Sync
High
20us~40us
80us

## Slide 43
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : 수신한 40bit data에 따른 Valid 여부와 inout 동작 검증
68us
29us
1
0

## Slide 44
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : 수신한 40bit data에 따른 Valid 여부와 inout 동작 검증
=
data register의 LSB에 DHT11 Sensor Data의 MSB부터 밀어 넣는다
Check State에서 수신된 valid data와 직접 상위 32bit를 더한 값을 비교하여 1 또는 0 출력
０
０
８
９

## Slide 45
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : 40bit Data는 잘 수신했는데 Valid Data가 틀린 경우
=
Check State에서 Valid가 0이고 Error State로 천이
Error

## Slide 46
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : 40bit Data는 잘 수신했는데 Valid Data가 틀린 경우
Error State에서 일정 시간이 지나면 IDLE로 천이하여 다음 측정 진행가능

## Slide 47
DHT11 Simulation
Simulation 검증 목표 : Data bit가 중간에 끊길 경우 error 검출여부
DATA State에서 dht11 신호가 low로 130us가 지속되면 Error State로 천이
이후 Start 신호가 들어오면 계속해서 측정 가능
습도 70.05%, 온도 30.01도 data로 검증

## Slide 48
Simulation 검증 목표 : Data bit가 중간에 끊길 경우 error 검출여부
1
0
0
3
DHT11 Simulation
새로운 Data를 수신하여 Valid Check 후 fnd_data 정상 출력 확인
5
0
0
7

## Slide 49
DHT11 TroubleShooting
InOut Receive Data Noise 문제
1. Syncronizer로 해결
2. 각 State의 천이를 위한 시간 Count

## Slide 50
Ultra Sonic Sensor

## Slide 51
Overview
How do you measure distance?

## Slide 52
Overview
핵심 기능
초음파가 반사되는 시간으로 거리산출
Trigger : 시작신호
Echo : 초음파 반사시간 측정신호

## Slide 53
SPEC
동작전원 : +5 V DC
동작전류 : < 2 mA
범위 : 2cm ~ 400cm
각도 : 30°
규격 : 45mm x 20mm x 15mm
🔌

## Slide 54
Basic Theory
Trigger - 10usec
FAGA → 센서
대상물체까지
초음파 송신
Echo T = 초음파 왕복 시간
→ 물체까지 거리

## Slide 55
Basic Theory
Design Point
Tick = 1usec 설정
Only, Echo = high Tick Count!!

## Slide 56
시스템 구성도
VCC : 3.3V
Trig (Rx) : JB1
Echo (Tx) : JB2

## Slide 57
Block Diagram
Controller : 상태제어(FSM)
Debouncing – Prevent Chattering
Trigger – Tx Signal
Echo – Rx Signal
FND Controller
- Digit Spliter - Mux

## Slide 58
HC-SR04 Control Unit ASM

## Slide 59
Simulation
State == IDLE
Debouncing 완료된 Start 신호입력

## Slide 60
Simulation
Start 신호 입력 후
State = Start
Trig = high
Start진입 후10usec까지 tick 신호 카운트
Tick 신호 10usc까지 Count

## Slide 61
Simulation
State = DETECT
초음파 방출(200u sec)
Echo && tick – Echo 신호 주기를 tick으로 카운트

## Slide 62
Simulation
STATE == DETECT
Echo 신호 주기만큼 Tick 카운트
초음파 신호의 왕복시간

## Slide 63
Simulation
58까지 증가 후 거리출력 값이 1로 증가함.

## Slide 64
Simulation
Tick이 5600까지 카운트 되면 공식에 따라 거리가 96cm로 계산.
계산 후 State = End 천이

## Slide 65
결 론

## Slide 66
개선 사항
초음파 센서를 이용한 추가적인 기능 추가
모든 동작을 PC 명령어를 통해 간결하게 수행
개선 사항 및 보완점

## Slide 67
감사합니다.